## Slide 1: Introduccion a Verilog

## Slide 2: ¿Qué es Verilog?
Verilog es un lenguaje de descripción de hardware (HDL en ingles: Hardware Description Languaje). Permite la descripción y el modelado de hardware digital a nivel funcional basado en texto, similar a un lenguaje de programación.
El lenguaje nació originariamente para simular circuitos y con el tiempo evolucionó para sintetizar circuitos.
Verilog posee una sintaxis similar a C, pero su semántica es diferente.
Verilog es adoptado como un lenguaje HDL estándar de IEEE: Std IEEE 1364-1995/2001/2005
Actualmente en proceso de integración junto a SystemVerilog en un único estándar (IEEE 62530-2011)

## Slide 3: Aplicaciones de Verilog
Descripción de diseños y prototipos.
Simulación, verificación y testeo funcional.
Sintesis de ASICs y programación de FPGAs.
Simulación, verificación y testeo post sintesis y post layout.

## Slide 4
Razones para modelar:
  a causa de la especificación de requerimientos.
  documentación
  Testing usando simulación
  Verificación formal
  síntesis
Goal
  Para tener un proceso de diseño más confiable, que cueste menos en tiempo y dinero.
  Para evitar los errores de diseño.

## Slide 5: Flujo de diseño
Se escriben especificaciones del circuito/sistema (funcionalidad, interfaces y arquitectura general).
Con una descripción de comportamiento se analiza el diseño a alto nivel (se modela con lenguaje de alto nivel ej C++).
El modelo comportamental se convierte a una descripción RTL (dataflow) en un HDL.
De ahí en más el proceso continúa con la ayuda de herramietas EDA: se sintetiza el circuito a un “netlist”, se crea un layout del mismo a través del “place and route”, se verifica y fabrica el chip.
A la par se verifican los resultados de cada etapa para asegurar que cumple con las restricciones de timing, potencia y función.
Notes: Netlist: descripción del circuito en terminos de compuertas y conexiones entre ellas.

## Slide 6: Metodologías de diseño
TOP-DOWN
Definimos el bloque “top” e identificamos los subloques que lo conforman y lo vamos componiendo de lo general a lo específico.
BOTTOM-UP
Primero identificamos los bloques que tenemos a disposición y a partir de estos construimos bloques mas grandes, componiendo hacia lo general.
Normalmente se diseña mediante una combinación de ambos.

## Slide 7: Niveles de abstraccion

## Slide 8: Niveles de abstraccion

## Slide 9: Tipos de simulacion
Existen dos tipos de simulación, la discreta o event-drive y la continua.
Verilog usa la simulacion event-drive

## Slide 10: Concepto de RTL
RTL significa register transfer level. Esto significa que el HDL describe como los datos son transformados y pasan de un registro a otro.
Ejemplo:
module AOI (input A, B, C, D, output F);
assign F = ~((A & B) | (C & D));
endmodule

## Slide 11: Verilog como lenguaje
Las sentencias terminan con punto y coma ‘;’ (Como en C!)
Los comentarios son como en C/C++
//Esto es un comentario
/* Esto también */
Los espacios en blanco, tabs y fines de línea se ignoran
Los keywords begin y end engloban sentencias de un mismo bloque

## Slide 12: Verilog como lenguaje
Los números por defecto son enteros de 32 bits (base 10)
Pueden especificarse otras bases y longitues:

## Slide 13: Verilog como lenguaje
Todo identificador puede tener sólo letras, números, signo pesos ($) y guión bajo ( _ ). Sólo pueden comenzar con letras o guión bajo. Ej:
id_correcto
i_d_correcto_tambien
_id_correcto
id$pesos_correcto
3id_erroneo
$id_malo_tambien
También es case sensitive:
Data ≠ data

## Slide 14: Diseño de caja negra
Según el flujo de diseño, todo hardware se especifica primero como una «caja negra» que define sus entradas y salidas. En verilog esta caja negra se denomina module (módulo).
CAJA NEGRA
(module)
Entradas
Salidas

## Slide 15: El módulo (module)
Tiene un nombre, puertos de I/O y parámetros de configuración (la interfaz externa);
Declaración de Constantes y variables;
Sentencias y/o procesos concurrentes (funcionalidad);

## Slide 16: El módulo (interfaz)
Las conexiones externas pueden ser puertos de entrada, de salida o bidireccionales
El tipo de puerto determina la dirección de los datos:
  A través de los puertos de entrada entran datos y señales, es decir, se leen (no se pueden escribir). Se especifican como input
  A través de los puertos de salida se envian datos y señales, es decir, se escriben (pueden leerse!). Se especifican como output
  A través de los puertos bidireccionales se envian y reciben datos y señales. Se especifican como inout
Module
Entradas
Salidas
Bidireccional

## Slide 17: El módulo (interfaz)

## Slide 18: El módulo (sentencias concurrentes)
Luego de completar la declaración de puertos, parámetros, constantes y variables, el paso que sigue es describir la funcionalidad del módulo. Esto se realiza mediante sentencias concurrentes.

## Slide 19: Conexiones (Wires)
Para crear señales internas que modelan conexiones eléctricas se usan los wires.
Los puertos de I/O son wires por defecto.
Se usa el keyword wire para declararlos:
wire AB;
Se usa el keyword assign para asignarle un valor:
assign AB = A & B;
Se puede declarar un wire y asignarlo en la misma línea:
wire AB = A & B;

## Slide 20: Conexiones (Wires)
Todo wire debe declararse previamente a su uso (lectura o asignación).
Hay wires externos (puertos) e internos al módulo:

## Slide 21: Ejemplo wires
// Verilog code for AND-OR-INVERT gate module AOI (input A, B, C, D, output F);
wire F;
wire AB, CD, O;
assign AB = A & B;
assign CD = C & D;
assign O = AB | CD;
assign F = ~O;
endmodule // end of Verilog code

## Slide 22: Variables en Verilog
Las variables se llaman registros. Los registros a su vez pueden poseer distintos tipos de datos: reg, integer, real, time y otras.
Las variables se utilizan para almacenar valores, lo que no siempre implica la síntesis de memoria en la implementación de hardware
Ejemplo:
reg unRegistro; //1-bit reg

## Slide 23: Otros Tipos de datos
Integers:
integer a; // 32 bit integaer
time change_history[1:1000]; // an array of 1000 times
Numeros reales:
real real_num; // real number
initial
begin
real_num = 1.2;
real_num = 1.2E12;
real_num = 1.30e-2;
real_num = 236.123_763_e-12;
end

## Slide 24: Reglas de conexión de puertos
Los puertos tienen vista una vista interna al módulo y externa al módulo, con reglas asociadas a cada vista:
    Input: internamente de tipo wire, externamente pueden ser tipo a wire o reg
    Output: internamente tipo wire o reg, externamente tipo wire
    Inout: tipo wire tanto interna como externamente

## Slide 25: Jerarquia de diseño
Un modulo puede hacer referencia a otro modulo.

## Slide 26
// Verilog code for 2-input multiplexer
module INV (input A, output F);
assign F = ~A;
endmodule
module AOI (input A, B, C, D, output F);
assign F = ~((A & B) | (C & D));
endmodule
module MUX2 (input SEL, A, B, output F);
INV G1 (SEL, SELB);
AOI G2 (SELB, A, SEL, B, FB);
INV G3 (.A(FB), .F(F)); // Named mapping
endmodule

## Slide 27: Parametros
Los parametros son constantes.
parameter msb = 7;
parameter e = 25, f = 9;
parameter average_delay = (r + f) / 2;
parameter byte_size = 8, byte_mask = byte_size - 1;
parameter r = 5.7;

## Slide 28: Logica de 4 estados
El 0 y 1 logico no son suficientes para representar todos los estados de un sistema digital. Verilog tiene una logica de 4 estados que permite que los reg y los wires sean:
x: desconocido
0: false o nivel cero
1: true o nivel 1
z: alta impedancia

## Slide 29: Ejemplo logica 4 estados

## Slide 30: Buses
Los buses se declaran como elementos de varios bits. Se pueden concatenar bits para obtener un bus.
module compuerta
( input wire [3:0] entrada1,
input wire [3:0] entrada2,
output wire [3:0] salida);

## Slide 31: Buses
Los buses pueden realizarse tanto con conexiones (wire) como con variables (reg ).
En la declaración de un bus, el valor y el orden de los índices de los bits, determina el tamaño del bus y la ubicación del bit más significativo.

## Slide 32: Text Macros
Se pueden definir textos que representen constantes.

## Slide 33: Operadores aritmeticos

## Slide 34: Operadores binarios

## Slide 35: Operadores binarios de desplazamiento

## Slide 36: Operadores lógicos y relacionales con resultado booleano

## Slide 37: Operador de concatenacion y replicacion

## Slide 38: Extensiones aritmeticas para enteros

## Slide 39: Operadores aritmeticos con signo

## Slide 40: Tipos de descripciones

## Slide 41: Descripcion estructural

## Slide 42: Descripcion Algoritmica

## Slide 43: Ejemplo

## Slide 44: Descripcion RTL

## Slide 45: Descripcion Estructural

## Slide 46: Descripcion Estructural

## Slide 47: Instanciacion de modulos

## Slide 48: Descripcion Algoritmica

## Slide 50: Sentencias secuenciales

## Slide 51: Sentencias secuenciales

## Slide 52: If… else

## Slide 53: Case

## Slide 54: Bucle for

## Slide 55: Asignacion secuencial

## Slide 56: Asignaciones bloqueantes y no bloqueantes

## Slide 57: Procedural (assign) vs. behavioral (always)
Behavioral (modelo correcto)
Procedural (modelo incorrecto)

## Slide 58: Ejemplos

## Slide 59: Ejemplos

## Slide 60: Ejercicio
Con lo visto desarrollar un módulo llamado multi_compuerta, según el diagrama siguiente:

## Slide 61: ¿PREGUNTAS?

## Slide 62: Referencias
Para leer más:
  Verilog® HDL: A Guide to Digital Design and Synthesis, Second Edition, Samir Palnitkar
  FPGA Prototyping By Verilog Examples: Xilinx Spartan-3 Version, Pong P. Chu